## Slide 1
网络层
网络层服务
数据报网络虚电路网络
网络互连与网络互连设备
网络层拥塞控制
Internet 网络层
路由算法与路由协议

## Slide 2
网络拥塞
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
网络层拥塞控制

## Slide 3
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 就是

## Slide 4
网络层拥塞：用户对网络资源（包括链路带宽、存储空间和处理器处理能力等）的总需求超过了网络固有的容量。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 就是

## Slide 5
膝点
吞吐量
崖点
负载
负载
响应时间
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
膝点
崖点
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 当网络负载较小时，吞吐量的增长与负载相比基本呈线性关系，分组平均延迟增长缓慢。
当网络负载超过膝点之后，吞吐量随负载增长的速率放缓，分组平均延迟增长较快；
当负载超过崖点，吞吐量随负载的增加不仅不再增长，反而急剧下降，分组平均延迟急剧上升。

## Slide 6
膝点
吞吐量
崖点
负载
负载
响应时间
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
膝点
崖点
吞吐量大好~
响应时间少好~
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 当网络负载较小时，吞吐量的增长与负载相比基本呈线性关系，分组平均延迟增长缓慢。
当网络负载超过膝点之后，吞吐量随负载增长的速率放缓，分组平均延迟增长较快；
当负载超过崖点，吞吐量随负载的增加不仅不再增长，反而急剧下降，分组平均延迟急剧上升。

## Slide 7
膝点
吞吐量
崖点
负载
负载
响应时间
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
膝点
崖点
吞吐量大好~
响应时间少好~
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 当网络负载较小时，吞吐量的增长与负载相比基本呈线性关系，分组平均延迟增长缓慢。
当网络负载超过膝点之后，吞吐量随负载增长的速率放缓，分组平均延迟增长较快；
当负载超过崖点，吞吐量随负载的增加不仅不再增长，反而急剧下降，分组平均延迟急剧上升。

## Slide 8
网络负载在膝点附近时，吞吐量和分组平均延迟达到理想的平衡，网络的使用效率最高。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 网络出现拥塞意味着负载暂时大于网络资源的处理能力，因此对于网络拥塞的解决一般可从两个方面进行：
增加网络资源（拥塞预防）或者减下网络负载（拥塞消除）。

## Slide 9
发生拥塞的原因：
1）缓冲区容量有限
2）传输线路的带宽有限
3）网络结点的处理能力有限
4）网络中某些部分发生了故障
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.1 网络拥塞【选择、填空】
4.4.1一、网络拥塞
Notes: 网络出现拥塞意味着负载暂时大于网络资源的处理能力，因此对于网络拥塞的解决一般可从两个方面进行：
增加网络资源（拥塞预防）或者减下网络负载（拥塞消除）。

## Slide 10
网络拥塞
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
网络层拥塞控制
网络层拥塞控制措施

## Slide 11
网络抽象为一张带权无向图，路由器抽象为图的结点，链路抽象为图的边。每一条链路有自己的链路费用（例如：时延小，权值小）。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.2 流量感知路由【选择、填空】
Notes: 区域一和区域二最短通信链路是CD（带宽较大，传播延迟较小），于是两个区域的用户通信都会选择这条链路。
这条链路的带宽将在极短时间内被耗尽，通信延迟增大。

## Slide 12
流量感知路由：权值根据网络负载动态调整，可以将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.2 流量感知路由【选择、填空】
区域一
区域二
B
A
C
E
F
D
10
20
Notes: 区域一和区域二最短通信链路是CD（带宽较大，传播延迟较小），于是两个区域的用户通信都会选择这条链路。
这条链路的带宽将在极短时间内被耗尽，通信延迟增大。

## Slide 13
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.2 流量感知路由【选择、填空】
区域一
区域二
B
A
C
E
F
D
10
20
流量感知路由：权值根据网络负载动态调整，可以将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载。
Notes: 区域一和区域二最短通信链路是CD（带宽较大，传播延迟较小），于是两个区域的用户通信都会选择这条链路。
这条链路的带宽将在极短时间内被耗尽，通信延迟增大。

## Slide 14
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.2 流量感知路由【选择、填空】
区域一
区域二
B
A
C
E
F
D
45
20
流量感知路由：权值根据网络负载动态调整，可以将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载。
Notes: 区域一和区域二最短通信链路是CD（带宽较大，传播延迟较小），于是两个区域的用户通信都会选择这条链路。
这条链路的带宽将在极短时间内被耗尽，通信延迟增大。

## Slide 15
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.2 流量感知路由【选择、填空】
区域一
区域二
B
A
C
E
F
D
45
20
流量感知路由：权值根据网络负载动态调整，可以将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载。
Notes: 区域一和区域二最短通信链路是CD（带宽较大，传播延迟较小），于是两个区域的用户通信都会选择这条链路。
这条链路的带宽将在极短时间内被耗尽，通信延迟增大。

## Slide 16
网络拥塞
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
网络层拥塞控制
网络层拥塞控制措施

## Slide 17
准入控制：广泛应用于虚电路网络的拥塞预防技术。
基本思想：对新建虚电路审核，如果新建立的虚电路会导致网络变得拥塞，那么网络拒绝建立该新虚电路。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.3 准入控制【选择、填空】

## Slide 18
网络拥塞
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
网络层拥塞控制
网络层拥塞控制措施

## Slide 19
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 20
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】
Notes: 1、全程广播，东二环和中山路交叉口堵车严重，大家记得换路走。
2、向邻近的路口往这个路口来禁止同行。

## Slide 21
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
问题一：路由器如何感知发生了拥塞？
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 22
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
问题一：路由器如何感知发生了拥塞？
通过路由器输出端口的排队时延。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 23
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
问题二：路由器感知到拥塞时，如何通知其上游结点，并且使上游结点降低发送速率？
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 24
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
问题二：路由器感知到拥塞时，如何通知其上游结点，并且使上游结点降低发送速率？
抑制分组：感知到拥塞的路由器选择一个被拥塞的数据报，给该数据报的源主机返回一个抑制分组。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 25
流量调节：在网络发生拥塞时，通过调整发送方发送数据的速率来消除拥塞。
问题二：路由器感知到拥塞时，如何通知其上游结点，并且使上游结点降低发送速率？
抑制分组：感知到拥塞的路由器选择一个被拥塞的数据报，给该数据报的源主机返回一个抑制分组。
背压：抑制分组在从拥塞结点到源结点的路径上的每一跳，都发挥抑制作用。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.4 流量调节【选择、填空】

## Slide 26
网络拥塞
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
网络层拥塞控制
网络层拥塞控制措施

## Slide 27
负载脱落：有选择地主动丢弃一些数据报，来减轻网络负载，从而缓解或消除拥塞。
网络拥塞
网络层拥塞控制
流量感知路由
准入控制
流量调节
负载脱落
4.4.5 负载脱落【选择、填空】
Notes: 如何选择丢弃的数据报

## Slide 28
练习题
1、下列不属于拥塞的原因的是（ ）。 选择题
A:缓冲区容量有限
B:传输线路的带宽有限
C:网络结点的处理能力有限
D:流量控制

## Slide 29
练习题
1、下列不属于拥塞的原因的是（ D ）。 选择题
A:缓冲区容量有限
B:传输线路的带宽有限
C:网络结点的处理能力有限
D:流量控制

## Slide 30
练习题
2、网络负载在（ ）附近时，吞吐量和分组平均延迟达到理想的平衡，网络的使用效率最高。 填空题

## Slide 31
练习题
2、网络负载在（ 膝点 ）附近时，吞吐量和分组平均延迟达到理想的平衡，网络的使用效率最高。 填空题

## Slide 32
练习题
3、（ ）是一种持续过载的网络状态，此时用户对网络资源的总需求超过了网络固有的容量。 填空题

## Slide 33
练习题
3、（ 拥塞 ）是一种持续过载的网络状态，此时用户对网络资源的总需求超过了网络固有的容量。 填空题

## Slide 34
练习题
4、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，能够根据网络负载动态调整权值，将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载的措施是（ ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 35
练习题
4、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，能够根据网络负载动态调整权值，将网络流量引导到不同的链路上，均衡网络负载的措施是（ A ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 36
练习题
5、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，在网络发生拥塞时，通过调整发送方向网络发送数据的速率来消除拥塞的措施是（ ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 37
练习题
5、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，在网络发生拥塞时，通过调整发送方向网络发送数据的速率来消除拥塞的措施是（ C ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 38
练习题
6、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，通过有选择地主动丢弃一些数据报，来减轻网络负载，从而缓解或消除拥塞的措施是（ ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 39
练习题
6、在以下几种网络层常采用的拥塞控制措施中，通过有选择地主动丢弃一些数据报，来减轻网络负载，从而缓解或消除拥塞的措施是（ D ）。 选择题
A:流量感知路由
B:准入控制
C:流量调节
D:负载脱落

## Slide 40
网络层
网络层服务
数据报网络虚电路网络
网络互连与网络互连设备
网络层拥塞控制
Internet 网络层
路由算法与路由协议

## Slide 41
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层

## Slide 42
IPv4协议：Internet网络层最核心的协议。
定义了如何封装上层协议（如UDP、TCP）的报文段；
定义了Internet网络层寻址（IP地址）以及如何转发IP数据报等内容；
两个版本：IPv4和IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议【选择、填空】

## Slide 43
一、IP数据报格式【选择、填空】
版本（4位） | 首部长度 （4位） | 区分服务（8位） | 数据报长度（16位） | 
标识（16位） |  |  | 标志（3位） | 片偏移量（13位）
生存时间（8位） |  | 上层协议（8位） | 首部校验和（16位） | 
源IP地址（32） |  |  |  | 
目的IP地址（32） |  |  |  | 
选项（可选，长度可变） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
32位
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议

## Slide 44
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
1、版本号：4位。IP的版本号。
2、首部长度：4位。IP数据报的首部长度：20B-60B
3、区分服务：8位。在旧标准种称为服务类型(Type Of Service,TOS)字段，用来指示期望获得哪种类型的服务。
4、数据长度：16位。IP数据报的总字节数。
Notes: 1、是IPV4还是IPV6。路由器可以根据该字段确定按照哪个版本的IP来解析数据报。
2、
3、这一字段目前IP网络基本不使用。TOS分别有：最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。

## Slide 45
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
5、生存时间：8位。Time-To-Live ,TTL。表示IP数据报在网络中可以通过的路由器数(或跳步数)。
6、上层协议：8位，指示该IP数据报封装的是哪个上层协议。 TCP：6 UDP：17
7、首部校验和：16位，利用校验和实现对IP数据报首部的差错检测
Notes: 7：和UDP计算的方法一样。

## Slide 46
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
8、源IP地址：32位。发出IP数据报的源主机的IP地址。
9、目的IP地址：32位。IP数据报的需要送达的主机的IP地址。
10、选项：长度可变。
11、数据：存放IP数据报所封装的传输层报文段。

## Slide 47
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
12、标识：16位。标识一个IP数据报。每产生一个IP数据报， IP协议的计数器加1。
该字段的重要用途：在IP数据报分片和重组过程中用于标识属于同一IP数据报。
该字段不可唯一标识一个IP数据报。
Notes: 唯一标识IP数据报需要：标识字段+源IP地址+目的IP地址

## Slide 48
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
13、标志：3位。其结构如图：
 | DF | MF
DF(Don't Fragment)：禁止分片
DF=0，允许分片
DF=1，禁止分片
MF(More Fragment)：更多分片
MF=0，未被分片或分片的最后一片
MF=1，是分片且不是最后一个

## Slide 49
一、IP数据报格式【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.1 IPv4协议
14、片偏移量：以8B为单位。表示一个IP数据报分片与原IP数据报的数据的相对偏移量。
当该字段值为0时，且MF=1， 则表示这是一个IP分片，且是第一个分片。

## Slide 50
练习题
1、（ ）是Internet网络层最核心的协议。 填空题

## Slide 51
练习题
1、（ IP ）是Internet网络层最核心的协议。 填空题

## Slide 52
练习题
2、下列不属于Internet网络层协议的是（ ）。 选择题
A:GBN协议
B:网际协议
C:路由协议
D:互联网控制报文协议

## Slide 53
练习题
2、下列不属于Internet网络层协议的是（ A ）。 选择题
A:GBN协议
B:网际协议
C:路由协议
D:互联网控制报文协议

## Slide 54
练习题
3、在IP数据报格式中，（ ）和源IP地址和目的IP地址以及协议等字段共同唯一标识一个IP数据报。 选择题
A:版本号字段
B:标识字段
C:区分服务字段
D:标志字段

## Slide 55
练习题
3、在IP数据报格式中，（ B ）和源IP地址和目的IP地址以及协议等字段共同唯一标识一个IP数据报。 选择题
A:版本号字段
B:标识字段
C:区分服务字段
D:标志字段

## Slide 56
练习题
4、在IP数据报格式中，标志位MF=1表示（ ）。 选择题
A:该IP数据报是一个未被分片的IP数据报
B:该IP数据报是被分片IP数据报的最后一片
C:该IP数据报一定是一个IP数据报的分片，并且不是最后一个分片
D:该IP数据报一定是一个IP数据报的分片，并且是最后一个分片

## Slide 57
练习题
4、在IP数据报格式中，标志位MF=1表示（ C ）。 选择题
A:该IP数据报是一个未被分片的IP数据报
B:该IP数据报是被分片IP数据报的最后一片
C:该IP数据报一定是一个IP数据报的分片，并且不是最后一个分片
D:该IP数据报一定是一个IP数据报的分片，并且是最后一个分片

## Slide 58
分段
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
应用层：报文
传输层：段
网络层：数据报
数据链路层：帧
物理层：比特流
分组
Notes: 一个IP数据报从源主机到目的主机传输过程中，可能经过多个运行不同数据链路层协议的网络，不同数据链路层协议所能承载的网络层数据报的最大长度不尽相同。

## Slide 59
分段
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
应用层：报文
传输层：段
网络层：数据报
数据链路层：帧
物理层：比特流
分组之后再分片
Notes: 一个IP数据报从源主机到目的主机传输过程中，可能经过多个运行不同数据链路层协议的网络，不同数据链路层协议所能承载的网络层数据报的最大长度不尽相同。

## Slide 60
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
1、最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)：数据链路层帧能承载的最大数据量。
Notes: 一个IP数据报从源主机到目的主机传输过程中，可能经过多个运行不同数据链路层协议的网络，不同数据链路层协议所能承载的网络层数据报的最大长度不尽相同。

## Slide 61
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
2、IP数据报分片的原则：
尽可能少分片。
一个最大分片可封装的数据字节数最好是8的倍数。
Notes: 一个IP数据报从源主机到目的主机传输过程中，可能经过多个运行不同数据链路层协议的网络，不同数据链路层协议所能承载的网络层数据报的最大长度不尽相同。

## Slide 62
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
3、IP数据报分片的计算：
最大分片封装的数据长度：
分片总数：
n
Fi= (i-1),1≤ i ≤ n
每个分片片偏移字段取值：
Li=
d+20, 1 ≤i<n
L-d×(n-1), i=n
每个分的总长度：
MFi=
1, 1 ≤i<n
0, i=n
每个分的MF字段：
Notes: 一个IP数据报从源主机到目的主机传输过程中，可能经过多个运行不同数据链路层协议的网络，不同数据链路层协议所能承载的网络层数据报的最大长度不尽相同。

## Slide 63
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数

## Slide 64
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第一步：每个分片最多可以封装多少字节的数据。
因为MTU=1500字节
对于一个分片来说包括两部分内容：首部+数据
那么，一个分片可以封装的数据字节数：
分片数据
首部

## Slide 65
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第一步：每个分片最多可以封装多少字节的数据。
因为MTU=1500字节
对于一个分片来说包括两部分内容：首部+数据
那么，一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
分片数据
首部

## Slide 66
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节

## Slide 67
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
IP数据报的总长度：

## Slide 68
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
IP数据报的总长度：3400字节
IP数据报的数据长度：

## Slide 69
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
IP数据报的总长度：3400字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节
分片数：

## Slide 70
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
IP数据报的总长度：3400字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节
分片数：3380÷1480=2.28

## Slide 71
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第二步：分片数。
一个分片可以封装的数据字节数：1500-20=1480字节
IP数据报的总长度：3400字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节
分片数：3380÷1480=2.28（2片封装不完，所以需要3片）

## Slide 72
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 |  |  |  | 
第2片 |  |  |  | 
第3片 |  |  |  | 

## Slide 73
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 |  |  |  | 1480字节
第2片 |  |  |  | 1480字节
第3片 |  |  |  | 

## Slide 74
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 |  |  |  | 1480字节
第2片 |  |  |  | 1480字节
第3片 |  |  |  | 
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 75
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 |  |  |  | 1480字节
第2片 |  |  |  | 1480字节
第3片 |  |  |  | 420字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 76
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  |  | 1480字节
第2片 | 1500 |  |  | 1480字节
第3片 |  |  |  | 420字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 77
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  |  | 1480字节
第2片 | 1500 |  |  | 1480字节
第3片 | 440 |  |  | 420字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节
问题：1500+1500+440=3440字节， IP数据报总长度才3400字节，怎么多出来了？

## Slide 78
首部+数据=3400字节
数据
首部
IP数据报
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求一下内容：

## Slide 79
首部
IP数据报
1
2
3
2
1
3
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求一下内容：
首部+数据=3400字节

## Slide 80
首部
IP数据报
1
2
3
2
1
3
首部
首部
首部
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求一下内容：
1+2+3=3380字节
3个首部：60字节
首部+数据=3400字节
3个首部+数据=3440字节

## Slide 81
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  |  | 1480字节
第2片 | 1500 |  |  | 1480字节
第3片 | 440 |  |  | 420字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 82
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第三步：标志位。
MF：更多分片。
Notes: 对于，除最后一个分片的分片来说，还有更多分片，所以此标志位应为1.
对于最后一个分片来说，没有更多分片了，所以此标志位为0

## Slide 83
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  | 1 | 1480字节
第2片 | 1500 |  | 1 | 1480字节
第3片 | 440 |  | 0 | 420字节
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 84
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
第四步：片偏移量（单位为8字节）
Notes: 对于，除最后一个分片的分片来说，还有更多分片，所以此标志位应为1.
对于最后一个分片来说，没有更多分片了，所以此标志位为0

## Slide 85
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 |  | 0 | 420字节(2960-3379)
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 86
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 |  | 0 | 420字节(2960-3379)
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 87
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 |  | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 |  | 0 | 420字节(2960-3379)
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 88
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 | 0 | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 | 185 | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 | 370 | 0 | 420字节(2960-3379)
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节

## Slide 89
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 | 0 | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 | 185 | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 | 370 | 0 | 420字节(2960-3379)
IP数据报的数据长度：3400-20=3380字节
第1片的片偏移量：0÷8=0 第1片的片偏移量：1480÷8=185
第1片的片偏移量：2960÷8=370

## Slide 90
例题：通过PingPlotter工具发送一个总长度为3400字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。试求以下内容：
二、IP数据报分片【综合题】
4.5.1 IPv4协议
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | MF标志 | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 | 0 | 1 | 1480字节(0-1479)
第2片 | 1500 | 185 | 1 | 1480字节(1480-2959)
第3片 | 440 | 370 | 0 | 420字节(2960-3379)
第一步：每个分片最多可以封装多少字节的数据。
第二步：分片数。
第三步：标志位。
第四步：片偏移量（单位为8字节）

## Slide 91
练习题
1、一个数据链路层协议帧所能承载的最大数据量称为该链路的（ ）。 填空题

## Slide 92
练习题
1、一个数据链路层协议帧所能承载的最大数据量称为该链路的（最大传输单元）。 填空题

## Slide 93
练习题
2、在IP数据报分片时，一个最大分片可封装的数据字节数应该是（ ）的倍数。 选择题
A:2
B:4
C:6
D:8

## Slide 94
练习题
2、在IP数据报分片时，一个最大分片可封装的数据字节数应该是（ D ）的倍数。 选择题
A:2
B:4
C:6
D:8

## Slide 95
练习题
3、现有一个总长度为3800的IP数据报，要通过MTU为1500的链路传输，在IPv4协议下分为3片，则每片的DF、MF标志位的值分别是（ ）。 选择题
A:0,0；0,0；0,0
B:0,1；0,1；0,1
C:0,1；0,1；0,0
D:0,0；0,0；0,1

## Slide 96
练习题
3、现有一个总长度为3800的IP数据报，要通过MTU为1500的链路传输，在IPv4协议下分为3片，则每片的DF、MF标志位的值分别是（ C ）。 选择题
A:0,0；0,0；0,0
B:0,1；0,1；0,1
C:0,1；0,1；0,0
D:0,0；0,0；0,1

## Slide 97
练习题
4、路由器在进行IP数据报分片后，目的主机在重组分片时，用到的字段不包括（ ）。 选择题
A:标识字段
B:标志字段
C:片偏移字段
D:首部长度字段

## Slide 98
练习题
4、路由器在进行IP数据报分片后，目的主机在重组分片时，用到的字段不包括（ D ）。 选择题
A:标识字段
B:标志字段
C:片偏移字段
D:首部长度字段

## Slide 99
练习：
发送一个总长度为5000字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。
求：分片；每片总长度；DF、MF标志；封装原IP数据报中的字节数；片偏移量。

## Slide 100
练习：
发送一个总长度为5000字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。
求：分片；每片总长度；DF、MF标志；封装原IP数据报中的字节数；片偏移量。
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | DF | MF | 封装原IP数据报中的字节数

## Slide 101
练习：
发送一个总长度为5000字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。
求：分片；每片总长度；DF、MF标志；封装原IP数据报中的字节数；片偏移量。
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | DF | MF | 封装原IP数据报中的字节数
第1片 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0-1479（共1480字节）
第2片 | 1500 | 185 | 0 | 1 | 1480-2959（共1480字节）
第3片 | 1500 | 370 | 0 | 1 | 2960-4439（共1480字节）
第4片 | 560 | 555 | 0 | 0 | 4440-4979（共540字节）

## Slide 102
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层

## Slide 103
一、IPv4地址的长度为32位，共有232个不同的IP地址，约为43亿个。
4.5.2.0IPv4编址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 104
方法 | 表示方式
二进制标记法 | 11000000 10101000 00000001 01100101
点分十进制标记法 | 192.168.1.101
十六进制标记法 | 0xC0A80165
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.0IPv4编址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
二、IPv4地址192.168.1.101的三种标记方式：
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 105
练习题
下列不属于IPv4地址标记法的是（）
A:二进制标记法
B:八进制标记法
C:点分十进制标记法
D:十六进制标记法
4.5.2.0IPv4编址

## Slide 106
练习题
下列不属于IPv4地址标记法的是（）
A:二进制标记法
B:八进制标记法
C:点分十进制标记法
D:十六进制标记法
4.5.2.0IPv4编址

## Slide 107
三、IP地址分配：
具有3个接口的路由器，通过两台交换机，互连了6台主机。
203.1.1.1
203.1.1.2
203.1.1.3
203.1.1.4
203.1.3.5
203.1.1.1
203.1.3.2
203.1.3.1
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址

## Slide 108
IP子网：三台主机+路由器左侧接口
203.1.1.1
203.1.1.2
203.1.1.3
203.1.1.4
203.1.3.5
203.1.3.1
203.1.1.1
203.1.3.2
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 109
203.1.1.1
203.1.1.2
203.1.1.3
203.1.1.4
203.1.3.5
203.1.3.1
203.1.1.1
203.1.3.2
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 110
子网地址：
路由器接口地址：
主机地址：
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 111
子网地址：203.1.1.0
路由器接口地址：203.1.1.1
主机地址：203.1.1.2
203.1.1.3
203.1.1.4
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 112
子网地址：203.1.1.0
路由器接口地址：203.1.1.1
主机地址：203.1.1.2
203.1.1.3
203.1.1.4
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 113
地址：北京市顺义区
详细地址：胜利小区西10号楼502室
前缀
后缀
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
4.5.2.0IPv4编址
三、IP地址分配：

## Slide 114
IP地址分配：
1、前缀(Prefix)：即网络部分(Net ID)。用于描述主机所归属的网络
2、后缀(Postfix)：即主机部分(Host ID)。用于表示主机在网络中的唯一地址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.0IPv4编址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
三、IP地址分配：

## Slide 115
IP地址分配：
1、前缀(Prefix)：即网络部分(Net ID)。用于描述主机所归属的网络
分类地址：定长前缀。
无类地址：前缀长度可变。
2、后缀(Postfix)：即主机部分(Host ID)。用于表示主机在网络中的唯一地址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.0IPv4编址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
三、IP地址分配：

## Slide 116
IP地址分配：
1、前缀(Prefix)：即网络部分(Net ID)。用于描述主机所归属的网络
分类地址：定长前缀。
无类地址：前缀长度可变。
2、后缀(Postfix)：即主机部分(Host ID)。用于表示主机在网络中的唯一地址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.0IPv4编址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
三、IP地址分配：

## Slide 117
四、分类地址
类 | 前缀长度 | 前缀 | 首字节
A | 8位 | 0xxxxxxx | 0-127
B | 16位 | 10xxxxxx xxxxxxxxx | 128-191
C | 24位 | 110xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 192-223
D | 不可用 | 1110xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 224-239
E | 不可用 | 1111xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 240-255
4.5.2.1分类地址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
Notes: E保留地址拿来做研究，搜索开发实验使用。

## Slide 118
分类寻址：
A、B、C类地址可以用于标识网络中的主机或路由器
D类地址作为组广播地址
E类是地址保留。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
四、分类地址
Notes: E保留地址拿来做研究，搜索开发实验使用。

## Slide 119
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  | 
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
四、分类地址

## Slide 120
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A | 8 |  |  |  | 
B | 16 |  |  |  | 
C | 24 |  |  |  | 
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
四、分类地址

## Slide 121
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A | 8 | 0 |  |  | 
B | 16 | 10 |  |  | 
C | 24 | 110 |  |  | 
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
四、分类地址

## Slide 122
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A | 8 | 0 | 7位 |  | 
B | 16 | 10 | 14位 |  | 
C | 24 | 110 | 21位 |  | 
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
四、分类地址

## Slide 123
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A | 8 | 0 | 7位 | 27=128个 | 
B | 16 | 10 | 14位 | 214个 | 
C | 24 | 110 | 21位 | 221个 | 
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
四、分类地址

## Slide 124
类 | 前缀 | 固定 | 前缀中后 | 网络地址 | 每个类网IP地址总数
A | 8 | 0 | 7位 | 27=128个 | 224个
B | 16 | 10 | 14位 | 214个 | 216个
C | 24 | 110 | 21位 | 221个 | 28个
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
IP地址中：
前缀中的后几位：表示网络地址个数。
后缀位数：表示这类网络中的IP地址总数。
四、分类地址

## Slide 125
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
分类地址
四、分类地址
给主机和路由器使用
特殊地址
私有地址

## Slide 126
分类地址中一些特殊用途的地址：特殊地址
Net ID | Host ID | 作为IP数据报源地址 | 作为IP数据报目的地址 | 用途
全0 | 全0 | 可以 | 不可以 | 在本网范围内表示本机； 在路由表中用于表示默认路由
全0 | 特定值 | 可以 | 不可以 | 表示本网内某个特定主机
全1 | 全1 | 不可以 | 可以 | 本网广播地址
特定值 | 全0 | 不可以 | 不可以 | 表示一个网络
特定值 | 全1 | 不可以 | 可以 | 直接广播地址，对特定网络上的所有主机进行广播
127 | 非全0或非全1的任何数 | 可以 | 可以 | 用于本地软件环回测试，称为环回地址
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
四、分类地址
Notes: 1、0.0.0.0获取Ip地址的时候可以用。
2、
3、255.255.255.255：表示广播地址。此网络内所有主机都可以收到。
4、127.0.0.1.ping一下，网络是否畅通。

## Slide 127
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
分类地址
四、分类地址
给主机和路由器使用
特殊地址
私有地址

## Slide 128
私有地址：一部分分类地址保留用于内部网络。这部分分类地址可以在内网使用，但不能在公共互联网上使用。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
四、分类地址

## Slide 129
私有地址类别 | 范围
A类 | 10.0.0.0——10.255.255.255（或10.0.0.0/8）
B类 | 172.16.0.0——172.31.255.255（或172.16.0.0/12）
C类 | 192.168.0.0——192.168.255.255（或192.168.0.0/16）
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2.1分类地址
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
私有地址：一部分分类地址保留用于内部网络。这部分分类地址可以在内网使用，但不能在公共互联网上使用。
四、分类地址

## Slide 130
练习题
在IPv4的地址划分中，IP地址192.168.181.1属于（） A:A类
B:B类
C:C类
D:D类

## Slide 131
练习题
在IPv4的地址划分中，IP地址192.168.181.1属于（） A:A类
B:B类
C:C类
D:D类

## Slide 132
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 133
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
二进制转十进制：写
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 134
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
二进制转十进制：写
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128+64=192
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 135
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
二进制转十进制：写
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 136
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
128+16+4+1=149
二进制转十进制：写
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 137
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 138
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 139
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 | 0 |  |  |  |  |  | 
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 140
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 141
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 142
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 143
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：168
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 144
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：63
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。

## Slide 145
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
十进制转二进制：凑
十进制：63
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: 主机在发送应用层数据时，经过层层封装，在网络层会将源主机IP地址以及目的主机IP地址填充到IP数据报的首部中。
路由器依据目的IP地址查询转发表，转发IP数据报，并送到目的主机。