## Slide 1
练习：
发送一个总长度为5000字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。
求：分片；每片总长度；DF、MF标志；封装原IP数据报中的字节数；片偏移量。

## Slide 2
练习：
发送一个总长度为5000字节的IP数据报，通过MTU=1500字节的链路转发。
求：分片；每片总长度；DF、MF标志；封装原IP数据报中的字节数；片偏移量。
片 | 总长度/字节 | 片偏移 | DF | MF | 封装原IP数据报中数据的字节数
第1片 | 1500 | 0 | 0 | 1 | (0-1479)1480字节
第2片 | 1500 | 185 | 0 | 1 | (1480-2959)1480字节
第3片 | 1500 | 370 | 0 | 1 | (2960-4439)1480字节
第4片 | 560 | 555 | 0 | 0 | (4440-4979)540字节

## Slide 3
网络层
网络层服务
数据报网络与虚电路网络
网络互连与网络互连设备
网络层拥塞控制
Internet 网络层
路由算法与路由协议

## Slide 4
1、前缀(Prefix)：即网络部分(Net ID)。用于描述主机所归属的网络。
分类地址：定长前缀。
无类地址：前缀长度可变。
2、后缀(Postfix)：即主机部分(Host ID)。用于表示主机在网络中的唯一地址。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
五、无类地址
4.5.2.3无类地址

## Slide 5
无类地址中，网络前缀不再被设计为定长的8位、16位、24位，而变成可以是0-32位的任意值。所以不存在分类地址中的网络类别。
网络地址书写形式：a.b.c.d/x。
例如：203.1.1.0/25
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址【选择、填空】
五、无类地址
4.5.2.3无类地址

## Slide 6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
Notes: 为了缓解地址空间不足，提高IP地址空间利用率：另外的两种策略子网化和超网化。

## Slide 7
子网化：将一个较大的子网划分为多个较小子网的过程。（大变小）
例如：网络12.34.56.0/24划分三个子网。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
Notes: 为了缓解地址空间不足，提高IP地址空间利用率：另外的两种策略子网化和超网化。

## Slide 8
超网化：将具有较长前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。（小变大）
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
Notes: 为了缓解地址空间不足，提高IP地址空间利用率：另外的两种策略子网化和超网化。

## Slide 9
子网化：将一个较大的子网划分为多个较小子网的过程。（大变小）
超网化：将具有较长前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。（小变大）
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
Notes: 为了缓解地址空间不足，提高IP地址空间利用率：另外的两种策略子网化和超网化。

## Slide 10
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】

## Slide 11
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】

## Slide 12
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
子网地址
子网掩码

## Slide 13
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前缀
后缀（主机位）
子网地址
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码

## Slide 14
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
例如：子网地址：213.111.0.0/24。
子网掩码：
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】

## Slide 15
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
例如：子网地址：213.111.0.0/24。
子网掩码：255.255.255.0。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】

## Slide 16
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
例如：子网地址：213.111.0.0/24。
子网掩码：255.255.255.0。
例如：子网地址：12.34.56.0，子网掩码：255.255.255.192
那网络前缀（26）位，主机位（6）位。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】

## Slide 17
子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度。
子网掩码位数：32位。 书写形式：二进制，点分十进制。
取值规则：对应前缀，全部为1。对应后缀，全部为0。
例如：子网地址：213.111.0.0/24。
子网掩码：255.255.255.0。
例如：子网地址：12.34.56.0，子网掩码：255.255.255.192
那网络前缀（26）位，主机位（6）位。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
六、子网划分【综合题】
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码：255.255.255.192

## Slide 18
题目考察类型1：
已知某主机地址和子网掩码。计算子网地址、子网广播地址、IP地址总数和可分配的IP地址数量。
1、子网地址：子网掩码和主机地址按位 与运算 。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;
2、广播地址：子网掩码的反码与主机地址按位 或运算。
反码：1变为0；0变为1；
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;
3、Ip地址总数
IPv4地址共32位，分为网络位+主机位。
通过子网掩码可以确定网络位，则主机位为：32-网络位。IP地址总数：2 (32-网络位)。
4、可分配IP地址总数
在Ip地址总数中提前子网地址占一个，广播自治占一个。
所以，可分配IP地址总数：Ip地址总数-2

## Slide 19
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
2. 直接广播地址是什么?
3. 该子网IP地址总数是多少?
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?

## Slide 20
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 21
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 22
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 23
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 24
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
结果
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 25
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
结果
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203
123
1
128
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 26
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是255.255.255.192。
那么该子网的子网地址是什么?
答：子网地址是203.123.1.128/26
Notes: 子网掩码和主机地址按位与运算可以得出子网地址。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

## Slide 27
题目考察类型1：
已知某主机地址和子网掩码。计算子网地址、子网广播地址、IP地址总数和可分配的IP地址数量。
1、子网地址：子网掩码和主机地址按位 与运算 。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;
2、广播地址：子网掩码的反码与主机地址按位 或运算。
反码：1变为0；0变为1；
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;
3、Ip地址总数
IPv4地址共32位，分为网络位+主机位。
通过子网掩码可以确定网络位，则主机位为：32-网络位。IP地址总数：2 (32-网络位)。
4、可分配IP地址总数
在Ip地址总数中提前子网地址占一个，广播自治占一个。
所以，可分配IP地址总数：Ip地址总数-2

## Slide 28
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;

## Slide 29
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
子网掩码的反码
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;

## Slide 30
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
子网掩码的反码
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;

## Slide 31
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
子网掩码的反码
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结果

## Slide 32
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
子网掩码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
主机IP
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
子网掩码的反码
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结果
203
123
1
191

## Slide 33
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
2. 直接广播地址是什么?
答：直接广播地址：203.123.1.191

## Slide 34
题目考察类型1：
已知某主机地址和子网掩码。计算子网地址、子网广播地址、IP地址总数和可分配的IP地址数量。
1、子网地址：子网掩码和主机地址按位 与运算 。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;
2、广播地址：子网掩码的反码与主机地址按位 或运算。
反码：1变为0；0变为1；
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;
3、Ip地址总数
IPv4地址共32位，分为网络位+主机位。
通过子网掩码可以确定网络位，则主机位为：32-网络位。IP地址总数：2 (32-网络位)。
4、可分配IP地址总数
在Ip地址总数中提前子网地址占一个，广播自治占一个。
所以，可分配IP地址总数：Ip地址总数-2

## Slide 35
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
3. 该子网IP地址总数是多少?

## Slide 36
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
3. 该子网IP地址总数是多少?
答：主机位有32-26=6位，即有26=64个IP地址总数。

## Slide 37
题目考察类型1：
已知某主机地址和子网掩码。计算子网地址、子网广播地址、IP地址总数和可分配的IP地址数量。
1、子网地址：子网掩码和主机地址按位 与运算 。
与运算：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;
2、广播地址：子网掩码的反码与主机地址按位 或运算。
反码：1变为0；0变为1；
或运算：0 || 0 = 0; 1 || 0 = 1; 0 || 1 = 1; 1 || 1 = 1;
3、Ip地址总数
IPv4地址共32位，分为网络位+主机位。
通过子网掩码可以确定网络位，则主机位为：32-网络位。IP地址总数：2 (32-网络位)。
4、可分配IP地址总数
在Ip地址总数中提前子网地址占一个，广播自治占一个。
所以，可分配IP地址总数：Ip地址总数-2
（子网地址占头，广播地址占尾。）

## Slide 38
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?

## Slide 39
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?
该子网的可分配IP地址数是64-2=62个
5. 可分配地址范围是多少？

## Slide 40
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?
该子网的可分配IP地址数是64-2=62个
5. 可分配地址范围是多少？
子网地址：203.123.1.128（占头）
广播地址：203.123.1.191（占尾）

## Slide 41
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?
该子网的可分配IP地址数是64-2=62个
5. 可分配地址范围是多少？
子网地址：203.123.1.128（占头）
广播地址：203.123.1.191（占尾）
可分配IP地址范围是： 203.123.1.129〜203.123.1.190

## Slide 42
练习题
假设某子网中的一个主机的IP地址是203.123.1.135，子网掩码是 255.255.255.192。
1. 那么该子网的子网地址是什么?
答：子网地址为203.123.1.128/26
2. 直接广播地址是什么?
答：该子网的直接广播地址是203.123.1.191
3. 该子网IP地址总数是多少?
答：主机位有32-26=6位，即有26=64个IP地址总数。
4. 该子网的可分配IP地址数是多少?
答：该子网的可分配IP地址数是64-2=62个
5. 可分配地址范围是多少？
答：可分配IP地址范围是： 203.123.1.129〜203.123.1.190

## Slide 43
课下练习题1
Notes: 19年10月份

## Slide 44
课下练习题2
某公司总部与其子公司A、B、C分别位于四个不同的地区，总部与子公司的联网结构示意图如题图所示。假设公司拥有的子网地址是202.119.110.0/24，总部和子公司A、B、C联网的主机数量分别是53、26、12、12，要求子公司B和C的主机位于地址相邻的子网。请写出下表中序号处的IP地址和子网掩码。
Notes: 19年4月份

## Slide 45
课下练习题2
某公司总部与其子公司A、B、C分别位于四个不同的地区，总部与子公司的联网结构示意图如题图所示。假设公司拥有的子网地址是202.119.110.0/24，总部和子公司A、B、C联网的主机数量分别是53、26、12、12，要求子公司B和C的主机位于地址相邻的子网。请写出下表中序号处的IP地址和子网掩码。
Notes: 19年4月份

## Slide 46
练习题
1、（ ）是指将具有较长前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。 填空题

## Slide 47
练习题
1、（ 超网化 ）是指将具有较长前缀的相对较小的子网合并为一个具有稍短前缀的相对较大的子网。 填空题

## Slide 48
练习题
2、子网213.111.0.0/23的子网掩码是（ ）。 选择题
A:255.255.255.0
B:255.255.1.0
C:255.255.254.0
D:255.255.23.0

## Slide 49
练习题
2、子网213.111.0.0/23的子网掩码是（ ）。 选择题
A:255.255.255.0
B:255.255.1.0
C:255.255.254.0
D:255.255.23.0

## Slide 50
练习题
3、设子网212.121.0.0/24为C类地址网络，则超网212.121.0.0/22中包含的C类地址网络和IP地址总数分别为（ ）
A:2和1016 B:2和1024 C:4和1024 D:4和1016

## Slide 51
练习题
3、设子网212.121.0.0/24为C类地址网络，则超网212.121.0.0/22中包含的C类地址网络和IP地址总数分别为（ ）
A:2和1016 B:2和1024 C:4和1024 D:4和1016

## Slide 52
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/26 | A | S1
15.65.154.64/26 | A | S1
15.65.154.128/26 | A | S1
15.65.154.192/26 | A | S1
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
七、路由聚合【选择】

## Slide 53
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/26 | A | S1
15.65.154.64/26 | A | S1
15.65.154.128/26 | A | S1
15.65.154.192/26 | A | S1
加粗的24位一样。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
七、路由聚合【选择】

## Slide 54
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/26 | A | S1
15.65.154.64/26 | A | S1
15.65.154.128/26 | A | S1
15.65.154.192/26 | A | S1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加粗的24位一样。
标红数的二进制数：
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
七、路由聚合【选择】

## Slide 55
标红数的二进制数：
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/26 | A | S1
15.65.154.64/26 | A | S1
15.65.154.128/26 | A | S1
15.65.154.192/26 | A | S1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加粗的24位一样。
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/24 | A | S1
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
七、路由聚合【选择】

## Slide 56
路由聚合：减少路由表项数，提高路由效率，将可以聚合在一起的子网聚合成一个大的子网。
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/26 | A | S1
15.65.154.64/26 | A | S1
15.65.154.128/26 | A | S1
15.65.154.192/26 | A | S1
加粗的24位一样。
网络地址 | 下一跳地址 | 接口
15.65.154.0/24 | A | S1
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.2 IPv4编址
七、路由聚合【选择】
标红数的二进制数：
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 57
IPv4协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
分类地址
无类地址
子网划分
路由聚合
前缀长度：固定
特殊地址
私有地址
前缀长度：任意
子网化：大变小
超网化：小变大
减少路由表项数，提路由效率

## Slide 58
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换

## Slide 59
当组织分配到一个网络地址块后，就可以为该组织内的主机和路由器接口分配IP地址。
静态分配：手动配置。
动态分配：动态主机配置协议来分配。
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议

## Slide 60
一、动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol ，DHCP)
DHCP服务器端口号67
DHCP客户端口号68
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
Notes: 萌新，大喊一声，谁能给我分配IP地址呀。

## Slide 61
二、DHCP工作过程【选择、填空】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
DHCP服务器
新主机
Notes: 萌新，大喊一声，谁能给我分配IP地址呀。

## Slide 62
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
第一步：DHCP服务器发现：广播方式
二、DHCP工作过程【选择、填空】
Notes: DHCP客户先大喊一声，我身边有没有DHCP服务器呀。

## Slide 63
DHCP客户
DHCP服务器
DHCP Discover
广播
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议

## Slide 64
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
第一步：DHCP服务器发现：广播方式
第二步：DHCP服务器提供：广播方式
二、DHCP工作过程【选择、填空】
Notes: 身边的DHCP服务器也会大声回复，我是我是，我可以给你IP地址。

## Slide 65
DHCP服务器
DHCP Discover
广播
DHCP Offer
广播
DHCP客户
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议

## Slide 66
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
第一步：DHCP服务器发现：广播方式
第二步：DHCP服务器提供：广播方式
第三步：DHCP请求：广播方式
二、DHCP工作过程【选择、填空】
Notes: DHCP客户会任意选择一个一个DHCP服务器，发送请求报文，并且该请求报文也是广播的方式。
为啥？
因为通过广播的方式可以同时告诉哪些未被选中的DHCP服务器不要等了，我有了服务器了。

## Slide 67
新主机
DHCP服务器
DHCP Discover
广播
DHCP Offer
广播
DHCP Request
广播
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议

## Slide 68
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议
第一步：DHCP服务器发现：广播方式
第二步：DHCP服务器提供：广播方式
第三步：DHCP请求：广播方式
第四步：DHCP确认
二、DHCP工作过程【选择、填空】
Notes: DHCP服务器返回确认，这其中包括主机的Ip地址，子网掩码等等重要信息

## Slide 69
新主机
DHCP服务器
DHCP Discover
广播
DHCP Offer
广播
DHCP Request
DHCP ACK
广播
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.3 动态主机配置协议

## Slide 70
练习题
1、下列不属于DHCP工作过程的是（）
A:DHCP服务器发现
B:DHCP服务器连接
C:DHCP服务器提供
D:DHCP确认

## Slide 71
练习题
1、下列不属于DHCP工作过程的是（）
A:DHCP服务器发现
B:DHCP服务器连接
C:DHCP服务器提供
D:DHCP确认

## Slide 72
练习题
2、当一个组织分配到一个网络地址块后，就可以为该组织内的主机和路由器接口分配IP地址了，其实现动态分配是通过（） A:HTTP
B:DHCP
C:POP3
D:IMAP

## Slide 73
练习题
2、当一个组织分配到一个网络地址块后，就可以为该组织内的主机和路由器接口分配IP地址了，其实现动态分配是通过（） A:HTTP 超文本传输协议
B:DHCP
C:POP3 邮件读取协议
D:IMAP 邮件读取协议

## Slide 74
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换
第一步：DHCP服务器发现：广播方式
第二步：DHCP服务器提供：广播方式
第三步：DHCP请求：广播方式
第四步：DHCP确认

## Slide 75
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换

## Slide 76
一 、网络地址转换(Network Address Translation ，NAT)
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.4 网络地址转换
使私有地址在公共Internet上正常通信。
Notes: IPv4地址分配殆尽，很多主机使用私有地址，但是在公共网络上私有地址是无效的。

## Slide 77
二、NAT工作原理【简答】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.4 网络地址转换
1、从内网出去的IP数据报，将其IP地址替换为NAT服务器拥有的合法的公共IP地址，并将替换关系记录到NAT转换表中；
内网
私有地址
公共地址
Notes: IPv4地址分配殆尽，很多主机使用私有地址，但是在公共网络上私有地址是无效的。

## Slide 78
二、NAT工作原理【简答】
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Internet网络层
4.5.4 网络地址转换
2、从公共互联网返回的IP数据报，依据其目的IP地址检索NAT转换表，并利用检索到的内部私有IP地址替换目的IP地址，然后将IP数据报转发到内部网络。
内网
私有地址
公共地址
Notes: IPv4地址分配殆尽，很多主机使用私有地址，但是在公共网络上私有地址是无效的。

## Slide 79
练习题
1、使私有地址的主机能在Internet上进行正常通信的技术是（ ）。 选择题
A:DHCP
B:ICMP
C:NAT
D:IPv4

## Slide 80
练习题
1、使私有地址的主机能在Internet上进行正常通信的技术是（ C ）。 选择题
A:DHCP
B:ICMP
C:NAT
D:IPv4

## Slide 81
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换

## Slide 82
互联网控制报文协议(Internet Control Message Protocol ，ICMP)：在主机或路由器间实现差错报告、信息探测。
一、互联网控制报文协议【选择、填空】
4.5.5 ICMP
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Notes: 主机或路由器在处理或转发IP数据报的过程中，由于种种原因可能导致异常发生，此时主机或路由器就可能需要将这些异常情况，即使反馈给其他主机或者路由器。
而Ip协议本身没有这种功能，就需要互联网控制报文协议

## Slide 83
类型 | 代码 | 校验和
由ICMP报文的类型决定 |  | 
ICMP的数据部分 |  | 
0 7 15 31
二、ICMP报文格式
4.5.5 ICMP
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6

## Slide 84
差错报告报文
询问报文
三、ICMP报文分类 【选择、填空】
Internet网络层
4.5.5 ICMP
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Notes: 终点不可达：Ip数据报生存时间是16跳，但是到达目的主机却需要18跳。
源点抑制：抑制分组。
时间超时：网络层拥塞
参数问题：需要分片，但是又设置了DF=1。
路由重定向：网络层需要进行路由选择，当有更近的路的时候用路由重定向。

## Slide 85
差错报告报文
终点不可达
源点抑制
时间超时
参数问题
路由重定向
询问报文
三、ICMP报文分类 【选择、填空】
Internet网络层
4.5.5 ICMP
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Notes: 终点不可达：Ip数据报生存时间是16跳，但是到达目的主机却需要18跳。
源点抑制：抑制分组。
时间超时：网络层拥塞
参数问题：需要分片，但是又设置了DF=1。
路由重定向：网络层需要进行路由选择，当有更近的路的时候用路由重定向。

## Slide 86
差错报告报文
终点不可达
源点抑制
时间超时
参数问题
路由重定向
询问报文
回声请求/应答
时间戳请求/应答
三、ICMP报文分类 【选择、填空】
Internet网络层
4.5.5 ICMP
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Notes: 时间戳：用于测试两台主机之间数据报来回一次的传输时间。

## Slide 87
练习题
1、下列不属于ICMP差错报告报文的是（ ）。 选择题
A:校验和
B:源点抑制
C:时间超时
D:路由重定向

## Slide 88
练习题
1、下列不属于ICMP差错报告报文的是（ A ）。 选择题
A:校验和
B:源点抑制
C:时间超时
D:路由重定向

## Slide 89
练习题
2、下列哪种协议的主要功能是进行主机或路由器间的网络层差错报告（）。 选择题
A:IPv4
B:ICMP
C:DHCP
D:UPnP

## Slide 90
练习题
2、下列哪种协议的主要功能是进行主机或路由器间的网络层差错报告（ B ）。 选择题
A:IPv4
B:ICMP
C:DHCP
D:UPnP

## Slide 91
练习题
3、 ICMP的主要功能是进行主机或路由器间的网络层（差错报告）与网络探测。

## Slide 92
练习题
3、 ICMP的主要功能是进行主机或路由器间的网络层（差错报告）与网络探测。

## Slide 93
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换
ICMP报文分类
差错报告报文
终点不可达
源点抑制
时间超时
参数问题
路由重定向
询问报文
回声请求/应答
时间戳请求/应答

## Slide 94
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换

## Slide 95
版本（4位） | 流量类型（8位） | 流标签（20位） |  | 
有效载荷长度（16位） |  |  | 下一个首部（8位） | 跳数限制（8位）
源IP地址（128位） |  |  |  | 
目的IP地址（128位） |  |  |  | 
数据 |  |  |  | 
32位
4.5.6.2IPv6地址
一、IPv6数据报格式（基本首部）【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
Notes: 版本：支出协议版本号
流量类型：和IPV4的区分服务（tos）字段功能类似
流标签：用来标识Ip数据报的流
有效载荷长度字段：IPV6数据报中数据的字节数量。
下一个首部：用来标识IPV6数据报要上交给上层的协议是那个，是TCP还是UDP
跳数限制：与生存时间ttl功能类似

## Slide 96
4.5.6.2IPv6地址
二、IPv6和IPv4数据报首部对比【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
IPv6删除了这些字段：
1、分片相关字段
2、首部校验和
3、选项字段不是IPv6的基本首部的字段。
Notes: 版本：支出协议版本号
流量类型：和IPV4的区分服务（tos）字段功能类似
流标签：用来标识Ip数据报的流
有效载荷长度字段：IPV6数据报中数据的字节数量。
下一个首部：用来标识IPV6数据报要上交给上层的协议是那个，是TCP还是UDP
跳数限制：与生存时间ttl功能类似

## Slide 97
1、IPv6地址长度为128位。
4.5.6.2IPv6地址
三、IPv6地址【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
8组冒号分隔的十六进制数：
8000:0000:0000:0000:4321:0501:AB96:56CD
2、IPv6地址表示方法
Notes: 单播：可以标识网络中唯一的主机或路由器接口
组播：标识网络中的一组主机。
任播：也是标识网络中的一组主机，但是当向一个任播地址发送数据报的时候，只有该任播地址组内某个成员收到数据报

## Slide 98
1、IPv6地址长度为128位。
4.5.6.2IPv6地址
三、IPv6地址【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
8组冒号分隔的十六进制数：
8000:0000:0000:0000:4321:0501:AB96:56CD
::只能出现一次
8000::4321:0501:AB96:56CD
2、IPv6地址表示方法
Notes: 单播：可以标识网络中唯一的主机或路由器接口
组播：标识网络中的一组主机。
任播：也是标识网络中的一组主机，但是当向一个任播地址发送数据报的时候，只有该任播地址组内某个成员收到数据报

## Slide 99
1、IPv6地址长度为128位。
4.5.6.2IPv6地址
三、IPv6地址【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
8组冒号分隔的十六进制数：
8000::4321:0501:AB96:56CD
2、IPv6地址表示方法
在IPv6地址中嵌入IPv4的点分十进制：
6700：89A1：0321：206.36.45.19
Notes: 单播：可以标识网络中唯一的主机或路由器接口
组播：标识网络中的一组主机。
任播：也是标识网络中的一组主机，但是当向一个任播地址发送数据报的时候，只有该任播地址组内某个成员收到数据报

## Slide 100
单播地址：可做源地址和目的地址
组播地址：可做目的地址
任播地址：可做目的地址
4.5.6.2IPv6地址
三、IPv6地址【选择、填空】
Internet网络层
4.5.6 IPv6
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
3、IPv6地址分类
Notes: 单人组
单播：可以标识网络中唯一的主机或路由器接口
组播：标识网络中的一组主机。
任播：也是标识网络中的一组主机，但是当向一个任播地址发送数据报的时候，只有该任播地址组内某个成员收到数据报

## Slide 101
方法一：双协议栈：网络结点同时具备发送IPv4与IPv6数据报的能力。
方法二：隧道：很好地解决IPv6通信中经过IPv4路由器的问题，同时也不会出现信息丢失的问题。
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
4.5.6.2IPv6地址
四、IPv4到IPv6的迁移【选择、填空】
4.5.6 IPv6
Notes: 6虽然可以很好的解决4的地址空间不足的问题，但是把4全部换成6这也不是一件容易的事情。
所以在很长时间内，4和6网络需要共存。

## Slide 102
方法一：双协议栈：网络结点同时具备发送IPv4与IPv6数据报的能力。
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
4.5.6.2IPv6地址
四、IPv4到IPv6的迁移【选择、填空】
4.5.6 IPv6
IPv6
IPv4
DNS
路由器1
路由器2
Notes: 图中的路由器1，就是支持4和6的一个双协议栈的路由器。
但是有个问题，就是路由器1咋知道路由器2是4呢还是6呢？
可以使用DNS来解决这个问题。
DNS返回哪个Ip地址就支持哪个。

## Slide 103
方法二：隧道：很好地解决IPv6通信中经过IPv4路由器的问题，同时也不会出现信息丢失的问题。
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
4.5.6.2IPv6地址
四、IPv4到IPv6的迁移【选择、填空】
4.5.6 IPv6
源主机
目的主机
IPv6
IPv4
IPv6
Notes: 还有一个问题需要考虑，如果源主机和目的主机都支持6的服务，但是从源主机到达目的主机中间的路由器确有可能只支持4的服务，这种情况怎么办？

## Slide 104
方法二：隧道：很好地解决IPv6通信中经过IPv4路由器的问题，同时也不会出现信息丢失的问题。
Internet网络层
IPv4协议
IPv4编址
动态主机配置协议
网络地址转换
ICMP
IPv6
4.5.6.2IPv6地址
四、IPv4到IPv6的迁移【选择、填空】
4.5.6 IPv6
源主机
目的主机
IPv6
IPv4
IPv6
Notes: 还有一个问题需要考虑，如果源主机和目的主机都支持6的服务，但是从源主机到达目的主机中间的路由器确有可能只支持4的服务，这种情况怎么办？

## Slide 105
练习题
1、IPv6 把 IP 地址的长度增加到了（ ）比特。 填空题

## Slide 106
练习题
1、IPv6 把 IP 地址的长度增加到了（ 128 ）比特。 填空题

## Slide 107
练习题
2、下列不属于IPv6地址的是（ ）。 选择题
A:单播地址
B:组播地址
C:全播地址
D:任播地址

## Slide 108
练习题
2、下列不属于IPv6地址的是（ C ）。 选择题
A:单播地址
B:组播地址
C:全播地址
D:任播地址

## Slide 109
练习题
3、下列IPv6地址的表示中错误的是（）
A:5800::2234:0231:ABCD:E5.3
B:2A32::2222:4DE3::2072:4ABC
C:5700::89AB:2103:59.23.0.154
D:1918:45EA:3740::5321:1047

## Slide 110
练习题
3、下列IPv6地址的表示中错误的是（B）
A:5800::2234:0231:ABCD:E5.3
B:2A32::2222:4DE3::2072:4ABC
C:5700::89AB:2103:59.23.0.154
D:1918:45EA:3740::5321:1047

## Slide 111
练习题
4、可以作为IPv6数据报源地址和目的地址的地址类型是（）
A:任播地址
B:单播地址
C:多播地址
D:组播地址

## Slide 112
练习题
4、可以作为IPv6数据报源地址和目的地址的地址类型是（ B ）
A:任播地址
B:单播地址
C:多播地址
D:组播地址

## Slide 113
IPv4协议：网络层最核心的协议
Internet网络层
IPv4编址：32位
动态主机配置协议
ICMP
IPv6
网络地址转换
1、IP地址长度：128位
2、8组16进制数表示
3、单播，组播，任播
4、双协议栈，隧道

## Slide 114
网络层
网络层服务
数据报网络与虚电路网络
网络互连与网络互连设备
网络层拥塞控制
Internet 网络层
路由算法与路由协议

## Slide 115
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
Notes: 网络中的路由器抽象为图G的结点，连接两个路由器的网络链路抽象为G的边，网络链路的费用（比如带宽、时延等）抽象为G

## Slide 116
将网络抽象为一个带权无向图G=(N,E)，N表示结点集合，E是边的集合。
网络中的路由器抽象为图G的结点，连接两个路由器的网络链路抽象为G的边。例如：X、Y
网络链路的费用（比如时延）抽象为G中的权值。
例如：10、100
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
一、带权无向图
4.6.0 路由选择算法的分类
Notes: 网络中的路由器抽象为图G的结点，连接两个路由器的网络链路抽象为G的边，网络链路的费用（比如带宽、时延等）抽象为G

## Slide 117
如果两个结点间有边，例如从结点X到结点Y
则从结点X到结点Y耗费的费用记做C(X,Y)=10
如果两个结点间没有边，例如结点X到结点U
则从结点X到结点U耗费的费用记做C(X,U)=∞
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
一、带权无向图
4.6.0 路由选择算法的分类
Notes: 网络中的路由器抽象为图G的结点，连接两个路由器的网络链路抽象为G的边，网络链路的费用（比如带宽、时延等）抽象为G

## Slide 118
是否需要全局信息
静态动态
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎

## Slide 119
是否需要全局信息
静态动态
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎
需要网络的完整信息
不需要网络的完整信息

## Slide 120
是否需要全局信息
静态动态
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎
需要网络的完整信息
不需要网络的完整信息

## Slide 121
需要网络的完整信息 | 全局式路由选择算法 | 典型：链路状态路由选择算法(LS算法)
不需要网络的完整信息 | 分布式路由选择算法 | 典型：距离向量路由选择算(DV算法)
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
Notes: Link-State Routing Algorithm
Distance Vector Algorithm

## Slide 122
是否需要全局信息
静态动态
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎
静态
动态

## Slide 123
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
静态 | 人工配置。 | 
动态 | 网络发生变化，自动计算最佳路由。 | LS算法 DV算法

## Slide 124
是否需要全局信息
静态动态
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎
敏感
迟钝

## Slide 125
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类
4.6.0 路由选择算法的分类
敏感 | 负载敏感的路由选择算法。
迟钝 | 负载迟钝的路由选择算法。

## Slide 126
是否需要全局信息
静态动态：静态：人工干预。动态：LS算法，DV算法
是否敏感
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、路由选择算法的分类【选择、填空】
4.6.0 路由选择算法的分类
分类标椎
全局式路由选择算法 | 典型：链路状态路由选择算法(LS算法)
分布式路由选择算法 | 典型：距离向量路由选择算(DV算法)

## Slide 127
真题演练
最具有代表性的分布式路由选择算法是（ ）
A:求最短路径算法
B:链路状态路由选择算法
C:层次化路由算法
D:距离向量路由选择算法

## Slide 128
真题演练
最具有代表性的分布式路由选择算法是（ ）
A:求最短路径算法
B:链路状态路由选择算法
C:层次化路由算法
D:距离向量路由选择算法

## Slide 129
真题演练
最有代表性的全局式路由选择算法是（链路状态）路由选择算法。

## Slide 130
真题演练
最有代表性的全局式路由选择算法是（链路状态）路由选择算法。

## Slide 131
真题演练
路由选择算法可分为全局式路由选择算法和（分布式）路由选择算法。

## Slide 132
真题演练
路由选择算法可分为全局式路由选择算法和（分布式）路由选择算法。

## Slide 133
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
Notes: 网络中的路由器抽象为图G的结点，连接两个路由器的网络链路抽象为G的边，网络链路的费用（比如带宽、时延等）抽象为G

## Slide 134
链路状态路由选择算法是一种全局式路由选择算法，每个路由器在计算路由时，需要构建出整个网络的拓扑图。
4.6.1一、链路状态路由选择算法
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
一、链路状态路由选择算法（LS算法）
4.6.1 链路状态路由选择算法
Notes: 迪科斯彻Dijkstra荷兰人。 计算机科学家。获得图灵奖。

## Slide 135
4.6.1一、链路状态路由选择算法
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
链路状态路由选择算法：利用Dijkstra算法求最短路径。
D(v) | 到本次迭代为止，源结点（计算结点）到目的结点v的当前路径距离
P(v) | 到本次迭代为止，在源结点到目的结点v的当前路径上，结点v的前序结点
c(x,y) | 结点x与结点y之间直接链路的费用，如果x和y之间没有之间链路相连，则c（x,y）=∞
S | 结点的集合，用于存储从源结点到该结点的最短路径已求出的结点集合。 初始值只有源结点本身
Notes: 迪科斯彻Dijkstra荷兰人。 计算机科学家。获得图灵奖。

## Slide 136
P(v)：到本次迭代为止，在源结点到目的结点v的当前路径上，结点v的前序结点。
如果路径上只有两个结点，则该值就是最后一个结点。
例如：X→Y，P(y)就是y
4.6.1一、链路状态路由选择算法
路由算法与路由协议
路由选择算法的分类
链路状态路由选择算法
距离向量路由选择算法
层次化路由选择
Internet路由选择协议
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法

## Slide 137
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - |  |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 138
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 139
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 140
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 141
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 142
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。
此时，比较D[]，找到最短的D[]对应的结点，并且把该结点加入S中。

## Slide 143
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 144
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。
Y加入S后，继续求X到U,V,W的最短距离。注意，此时Y已经在S中，原来X不能直接到的结点，如果路过Y可以到达，那也是一条路了呀。

## Slide 145
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 146
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。

## Slide 147
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 100,w
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。
此时，比较新一轮的D[]，找到最短的D[]对应的结点，并且把该结点加入S中。

## Slide 148
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 100,w
4.6.1一、链路状态路由选择算法
二、链路状态路由选择算法（LS算法）计算过程【综合题】
4.6.1 链路状态路由选择算法
例子：从X结点出发，分别求到达结点Y,U,V,W的最短距离。
但是发现，Y和V不是在一条链路上的，所以注意区分。

## Slide 149
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 100,w
2 | {x,v} | v |  | 50,v |  | 90,v
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 150
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 100,w
2 | {x,v} | v |  | 50,v |  | 90,v
3 | {x,v,u} | u |  |  |  | 60,u
4 |  |  |  |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 151
循环 | S | 每轮选择的结点 | D[y],P[y] | D[u],P[u] | D[v],P[v] | D[w],P[w]
初始化 | {x} | - | 10,y | ∞ | 30,v | 100,w
1 | {x,y} | y |  | 60,y | 30,v | 100,w
2 | {x,v} | v |  | 50,v |  | 90,v
3 | {x,v,u} | u |  |  |  | 60,u
4 | {x,v,u,w} | w |  |  |  | 
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 152
结点X上的转发表
目的 | 链路
y | 
u | 
v | 
w | 
（路由器x上的转发表只存放下一跳路由器，而不是最终路由器。）
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 153
目的 | 链路
y | (x,y)
u | 
v | 
w | 
（路由器x上的转发表只存放下一跳路由器，而不是最终路由器。）
结点X上的转发表
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 154
目的 | 链路
y | (x,y)
u | (x,v)
v | 
w | 
（路由器x上的转发表只存放下一跳路由器，而不是最终路由器。）
结点X上的转发表
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 155
目的 | 链路
y | (x,y)
u | (x,v)
v | (x,v)
w | 
（路由器x上的转发表只存放下一跳路由器，而不是最终路由器。）
结点X上的转发表
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 156
目的 | 链路
y | (x,y)
u | (x,v)
v | (x,v)
w | (x,v)
（路由器x上的转发表只存放下一跳路由器，而不是最终路由器。）
结点X上的转发表
4.6.1一、链路状态路由选择算法

## Slide 157
真题演练
链路状态路由选择算法利用 Dijkstra 算法求最短路径时，在Dijkstra算法中，需要记录的信息不包括（）
A:到本次迭代为止，源结点(计算结点)到目的结点v的当前路径距离
B:到本次迭代为止，在源结点到目的结点v的当前路径上，结点v的前序结点
C:结点x与结点y之间直接链路的费用
D:路径距离的集合

## Slide 158
真题演练
链路状态路由选择算法利用 Dijkstra 算法求最短路径时，在Dijkstra算法中，需要记录的信息不包括（D）
A:到本次迭代为止，源结点(计算结点)到目的结点v的当前路径距离
B:到本次迭代为止，在源结点到目的结点v的当前路径上，结点v的前序结点
C:结点x与结点y之间直接链路的费用
D:路径距离的集合

## Slide 159
课下练习
设网络拓扑如图所示。请利用Dijkstra最短路径算法计算结点x到网络中所有结点的最短路径，填写表中序号处的内容。 注：如果某个结点在选择下一跳结点时，有多个结点的最短路径相同，则选择结点编号小的结点作为下一跳节点。例如，如果结点x到结点y和结点z的路径代价相同，而且都是x到所有下一跳结点中的最短路径，则选择y为x的下一跳结点。
Notes: 18年10月份

## Slide 160
目的 | 下一跳 | 代价
s | (1) | (2)
t | (3) | (4)
u | (5) | (6)
v | (7) | (8)
w | w | 1
y | (9) | (10)
z | (11) | (12)